22.03.2017.a.

Fassaadi soojustamine raskekrohvsüsteemi ja isolatsioonivillaplaatidega

Soovitused ja tööjuhendid fassaadi ettevalmistamiseks ning krohvimiseks Sakreti raskekrohvisüsteemiga.

Käesolev üldjuhend on ette nähtud kivimaterjalist hoonete fassaadide soojusisolatsioon-liitsüsteemi rajamiseks.

Soojusisolatsioonsüsteemi ülesehitus:

- Mineraalne krohvitav kivivill (nt. Paroc Linio 15 või muud samaväärsed krohvitavad mineraalvillad).

- Kinnitustarvikud villale ja armeerimisvõrgule SFS ILC-C või SFS ILC-LC

- Roostevebast traadist, tsingitud traadist raabits- või keevisvõrk võrgusilma suurusega 19x19 mm või klaaskiud-armeerimisvõrk võrgusilma suurusega vähemalt 8x8 mm (erikaal alates 320 g/m2)

- Sakreti lubitsement-kergkrohv Sakret MAP-MFF.

- Lubivärv Sakret DP ja soklipiirkonnas silikaatvärv Sakret KS.

Aluspinna puhastamine ja ettevalmistamine krohvimiseks:

Hoone fassaadil esmalt hinnata olemasoleva krohvkatte stabiilsust ning vajadusel teostada krohviparandused. Vajadusel remontida müüritise praod. Seinad puhastada vajadusel mehaaniliselt või survepesu abil.

Ilmastikutingimused krohvkatte töötlemiseks:

Õhu- ja aluspinna temperatuurid krohvimise ja tardumise ajal (kuivamine ja kivistumine) ei tohi langeda alla +5 °C ja tõusta üle 30 °C. Värskelt krohvitud pindu on soovitav järelniisutada. Samuti tuleb tagada vaid osaliselt kuivanud krohvkatte kaitse sademete ja teiste ilmastikumõjude eest. Kui etteantud temperatuurinäitude ja ilmastikumõjudega ei arvestata, võib see põhjustada järgmisi kahjustusi:

• krohvikihtide pudenemine või irdumine

• läbikülmumine

• praod krohvikihtides

• nähtavad varjundid krohvis (nt struktuurierinevused pealiskihis)

• võimalik plekkide teke peale värvimist

Tööde teostusjuhend:

Isolatsioonivilla plaatide tüübeldamine.

Villaplaadid ankurdatakse seinale selleks sobilike spetsiaalsete tüüblite SFS ILC-C (A, B, C aluspinna kategooria) abil,  mille tüüblitaldrikute külge kinnitatakse spetsiaalse tüüblikomplektis oleva naga abil armeerimisvõrk (tsingitud traatvõrk, roostevaba traatvvõrk või klaaskiudvõrk). Villaplaadid jäävad müüritisele stabiilselt, ent sõltumatuks aluspinnast, mille deformatsioon ei mõjuta krohvisüsteemi (va juhul, kui plaadid kleebitakse mineraalsele pinnale). Tüüblite paigutusskeem koostatakse vastavalt hoone projektile, milles võetakse arvesse hoone kõrgus ja tuulekoormustsoon, minimaalne tüüblite kogus on 5 tk plaadi kohta, mis on sobilik kuni 11 m kõrguse fassaadi korral.

Villatüübel SFS ILC-C

Tüübeldusskeem seinte tasapinnal

Tüüblite paigutus kuni 11 m 	   Tüüblite paigutus kuni 20 m

Tüüblite paigutus kuni 28 m	     Tüüblite paigutus üle 28 m

Avauste ümbruse tüübeldamine.

Sise- ja välisnurkades tuleb tüüblid paigaldada 100-150 mm kaugusele soojustusplaadi servast. Uste ümber paigaldatakse tüüblid uksepale nurgast 100-150 mm kaugusele ning vähemalt 300 mm sammuga vertkaal- ja horisontaalsuunal. Akende vertikaalpalede ja ülemise pale ümber paigaldatakse tüüblid pale nurgast 100-150 mm kaugusele ning vähemalt 300 mm sammuga, alumise aknapale servast paigaldatakse tüüblid 50 mm kaugusele pale nurgast ja vähemalt 300 mm sammuga.

Sokli ja räästaaluse tüübeldamine.

Sokli alumisest servast paigaldatakse tüüblid vähemalt 600 mm horisontaalse sammuga ja vähemalt 100 kuni 150 mm kõrgusele. Räästaaluses paigaldatakse tüüblid vähemalt 300 mm horisontaalse sammuga ja 50 mm kaugusele plaadi ülemisest servast.

Rõdude/terrasside ümbrus.

Rõdu/terrassi põrandaplaadi alumisest ja ülemisest servast paigaldatakse tüüblid 50 mm kõrgusele ja vähemalt 300 mm horisontaalse sammuga.

Paisuvuukide ümbruse tüübeldamine.

Horisontaalvuukide äärde paigaldatakse tüüblid ülemisest servast 150 mm kaugusele, alumisest servast 50 mm kaugusele. Vertikaalvuukide äärde paigaldatakse tüüblid 150 mm kaugusele vuugi servast mõlemale poole.

Armeerimisvõrgu paigaldamine tasapinnale.

Tsingitud traadist või roostevabast traadist armeerimisvõrk lõigatakse kuni 2000 mm pikkusteks paanideks (võrgu laius on üldjuhul 1000 mm) ning fikseeritakse tüüblitaldrikutele. Võrgu jätkukohad peavad olema vähemalt 50 mm ülekattega. Aknaavade nurkadesse paigaldatakse diagonaalsed võrguribad mõõtmetega 300x500 mm.

Armeerimisvõrgu paigaldamine avatäidete ümber ja sokli üleminekule.

Avatäidete ümber ja sokli ülemineku servale paigaldatakse selleks varem valmispainutatud- ja lõigatud võrguribad, mis kinnitatakse villale võrguriputusnagadega. Sokli serval peab ribade ülekate üksteise peale olema vähemalt 50 mm.

Võrgu paigaldamine katuseräästa alla.

Enne võrgu lauspaigaldamist paigaldada vastu katuseräästa võrguribad, mis jooksevad räästaga paraleelselt. Võrguribad peavad olema piisavalt laiad, et tekiks vertikaalarmeeringu ülekate. Vertkaalarmeeringut ei lõigata vastavalt katuseräästa kaldele.

Avatäidete armeerimine.

Vertikaalarmeering võib avatäidete nurkadest olla min. 15, max. 25 mm kaugusel ning peab kindlasti katma avatäidete servadele eelnevalt paigaldatud armeerimisribad vähemalt 50 mm ulatuses. Akende ja uste avauste välisnurkadesse paigaldatakse peale fassadi vertikaalarmeeringu paigaldamist võrgust lisadioganaalid mõõtudega 250 x500 mm, mis fikseeritakse võrguriputusnagadega.

Nurkade lisaarmeering.

Nurkade tugevduse lisaarmeeringu ribad paigaldatakse lausarmeeringule vähemalt 1000 mm kõrguselt sokli servast. Nurgatugevdusribade haarade laius peab olema vähemalt 150 mm. Ribad paigaldatakse samuti võrguriputusnagadega.

Sõlmede lahendused.

Avatäidete raamide ja katuseräästa liitesõlmed krohvisüsteemi ning vajalike deformatsioonvuukide sõlmjoonised lahendatakse vastavalt hoone iseärasustele ja liigendatusele ehitusprojektiga.

Krohvimine

Täitekiht.

Täitekiht pritsitakse krohvipumba abil või visatakse krohvikellu/-kulbi abil läbi armeerimisvõrgu villaplaatidele. Krohvikiht peab katma armeerimisvõrgu. Vajadusel tasandatakse suuremad konarused. Täitekihi paksus võib olla ½ kuni 2/3 krohvikihi kogupaksusest. Täitekihti vajadusel niisutada 1-2 päeva jooksul.

Tasanduskiht.

Krohv kantakse pinnale krohvipumba, hammaskellu/pahtlilabida või krohvikellu/-kulbi abil ning tasandatakse rihtlati ja plasthõõruti abil. Kihipaksus võib olla 1/3 kuni ½ krohvikihi kogupaksusest. Vajadusel võib tasanduskihile peale kanda veel ühe õhukese, 3-5 mm paksuse krohvikihi. Alus- ja täitekrohvi kihtide kogupaksus peab jääma vähemalt 20 mm, maksimaalne paksus on 25 mm.

Pärast vähest tahenemist võib vajadusel pealispinda töödelda märja kummhõõrutiga, märga krohvi plast-/puithõõrutiga või kivistunud krohvipinda fassaadikivi abil. Äsja pealekantud krohvi tuleb kindlasti kaitsta ilmastikumõjude (sademete, otsese päikesepaiste) eest. Iga krohvikihi peale kandmise vahel aluspinda niisutada!

Fassaadi värvimine.

Krohvitud pindu võib värvida lubivärviga Sakret DP ühe kuu möödumisel krohvimistöödest.

Enne värvimistööde algust tuleb kinni katta need fassaadi osad, mis ei kuulu ülevärvimisele (aknad, aknaplekid, trepid jne.).

Segada värvipulber puhtas anumas puhta külma veega. Esimeseks värvikihiks on soovitav värvipulber lahjendada veega suhtes 1 osa värvi:1,5 osa vett, teise kuni kolmanda kihi jaoks on soovitatav lahjendada veega vahekorras 1:1,2. Juhul, kui värvi tuleb toonida, tuleb selleks Sakret OÜ-st eelnevalt tellida sobiva tooniga kuivpigment. Toonimiseks valatakse eraldi nõusse osa kuivvärvi lahjendamiseks mõeldud veest ja segatakse see hoolikalt läbi. Ülejäänud osa veest segatakse kuivvärvi sisse ühetaolise massi tekkimiseni. Veega lahjendatud toonimispigment valatakse omakorda valmissegatud lubivärvi hulka ja segatakse need hoolikalt läbi. Et saavutada iga värviämbriga ühtlane toon, peab vee hulk püsima iga ämbri kohta ühesugune.

Peale kanda lubivärvipintsli abil ühesuunaliste tõmmetega ja ühtlase paksuse kihiga. Värvida 3 kihis, kihtide vaheline kuivamisaeg 24 h. Et vältida ämbris värvi kihistumist, tuleb värvi perioodiliselt läbi segada. Pealekandmistemperatuur alates +5°C kuni +25°C.